## Slide 1
RESEARCH PROGRESS · 2026
基于 BRIGHT 数据集的多模态
建筑损伤评估方法研究
Multimodal Building Damage Assessment with Cross-Modal Change Attention and Damage Prototype Contrastive Learning
汇报人：Caleb 指导教师：陈老师 / 国家重点实验室
May 2026 · 研究进展汇报

## Slide 2
OUTLINE │ 汇报提纲
02 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
01
研究背景与意义
Background & Motivation
02
国内外研究进展
Related Work · Datasets · Baselines
03
关键科学问题
Key Scientific Questions
04
研究内容与技术路线
Methodology · CMCA + DPCL
05
实验设置与初步结果
Experiments & Preliminary Results
06
总结与下一步工作
Summary, Contributions & Roadmap

## Slide 3
PART 01
研究背景与意义
Background & Motivation
03 / 35

## Slide 4
PART 01 │ 1.1 全球及我国灾害形势的严峻性
04 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
1.1 为什么要做建筑损伤评估？
全球：UNDRR 1998–2017 统计
4.4 B
受灾人口
1.3 M
死亡人数
$ 2.65 T
经济损失（美元）
我国：2023 年自然灾害（应急管理部）
¥ 3454.5 亿
2023 年直接经济损失
7 万间
积石山地震 倒塌房屋
9.9 万间
积石山地震 严重损坏房屋
全球城市化加剧 + 复合型灾害（如 2024 年台风"摩羯"）使建筑安全风险持续上升 → 灾后"黄金 72 小时"内的快速损伤评估直接决定救援成效

## Slide 5
PART 01 │ 1.2 建筑损伤评估在应急响应中的地位
05 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
1.2 建筑损伤评估：从信息到决策
评估目标 · What to deliver
受灾面积
总体受影响范围
坍塌率
倒塌建筑占比，估算受灾人口
单体损伤等级
Intact / Damaged / Destroyed 三级
时效要求
灾后小时级出图，引导搜救定位
评估方式对比 · Methods
现场勘查
✗ 危险（次生灾害） · ✗ 慢 · ✗ 受地形制约
人工解译
△ 准确但需训练有素的专家、耗时
自动化遥感
✓ 快、广覆盖、非接触 · 是当前主流方向
AI 辅助
✓ 端到端 · ✓ 跨灾种泛化 · 本研究关注重点

## Slide 6
PART 01 │ 1.3 从光学到多模态：全天候应急响应
06 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
1.3 为什么必须做多模态？光学 vs SAR
光学影像 · Optical
✓
纹理直观、人眼易判读
✓
亚米级 VHR（如 WorldView 系列）
✗
受云、烟、夜间限制
✗
灾后短时常无可用影像
SAR · 合成孔径雷达
✓
全天候、昼夜可成像
✓
对结构损伤敏感（散射变化）
✗
斑点噪声、几何畸变
✗
VHR SAR 公开数据稀缺
光学 + SAR 融合
✓
互补：光学结构 + SAR 状态
✓
覆盖灾后所有成像条件
?
如何对齐 / 融合仍开放
→
本研究核心方向
本研究面向 "灾前光学 + 灾后 SAR" 的最现实全天候配置（BRIGHT 数据集核心设定）

## Slide 7
PART 02
国内外研究进展
Related Work · Datasets · Baselines
07 / 35

## Slide 8
PART 02 │ 2.1 评估方法的范式变迁
08 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
2.1 从专家解译到深度学习
阶段 1
专家视觉解译
训练有素的解译员逐栋判读光学影像；准确但耗时数天-数周，无法大规模灾害响应。
1990s–2000s
阶段 2
传统机器学习
SVM / RandomForest + 手工特征（NDVI、纹理、形态学）；一般针对单一灾害事件，泛化能力有限（Tong et al., 2012）。
2000s–2015
阶段 3
深度学习（CNN）
U-Net / DeepLab 等端到端语义分割；xBD 数据集（85 万建筑）的发布是里程碑事件（Gupta et al., 2019），开启大规模基准测试时代。
2015–2022
阶段 4
Transformer + Mamba
全局自注意力（DamageFormer）与状态空间模型（ChangeMamba）成为新 SOTA；重点转向多模态、跨事件泛化。
2022–至今

## Slide 9
PART 02 │ 2.2 国内外研究现状
09 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
2.2 国际与国内研究进展对比
国际进展 · International
xBD (Gupta et al., 2019)
85 万建筑标注 · 6 灾种 · 仅光学，xView2 大赛官方数据
BDD (Adriano et al., 2021)
首个多模态 BDA 数据集 · 12 万建筑 · 1.2-3.3 m · 非开源
ChangeOS (Zheng et al., 2021)
对象级语义变化检测；xView2 单模型第 4 名
DamageFormer / ChangeMamba
Transformer / Mamba 架构推动 SOTA
BRIGHT (Chen et al., ESSD 2025)
首个开源全球多模态 VHR BDA 数据集 · 本研究基准
国内进展 · Domestic (China)
武汉大学 / 中南大学
国家高分专项 · 遥感影像智能解译 · 国际领先
Zheng et al., 2021
ChangeOS 框架 · 来自国内团队 · 已被广泛引用
2025 西藏日喀则地震
GF-7 + BJ-3 国产卫星 · YOLO-E + SAM2 混合分割
国家防灾减灾平台
应急部 · 卫星遥感会商 · 已业务化部署
BRIGHT 中文社区
TorchGeo / TorChange 集成 · 国内研究热点

## Slide 10
PART 02 │ 2.3 数据集发展时间线
10 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
2.3 建筑损伤评估数据集：xBD → BRIGHT
2017
ABCD
图像级 · Tsunami
2019
xBD
70 万 · 仅光学 · 6 灾种
2021
BDD
12 万 · O+SAR · 非开源
2024
QQB
4 K · 单灾事件
2025
BRIGHT
★ 38 万 · 开源 O+SAR
14 事件 · 7 灾种
BRIGHT (Chen et al., ESSD 2025) — 本研究基准数据集
· 0.3–1 m VHR 光学 + SAR；14 个全球灾害事件 · 23 区域；5 种自然 + 2 种人为灾害
· 384,596 栋建筑像素级标注（Intact / Damaged / Destroyed）；专注开发中地区
· 支持 监督 / Cross-event Transfer / UDA / SSL / UMCD / UMIM 多种学习范式

## Slide 11
PART 02 │ 2.4 BRIGHT 数据集：全球分布与统计
11 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
2.4 数据规模与特征
14
灾害事件 events
23
全球区域 regions
4,246
1024×1024 影像对
384,596
建筑像素级标注
0.3–1m
空间分辨率
类别极不平衡：Intact 82.8% · Damaged 10.7% · Destroyed 6.5%（Damaged 类难学的本质原因）

## Slide 12
PART 02 │ 2.5 基线模型 (1/3)：通用语义分割架构
12 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
2.5 经典语义分割架构
U-Net
Ronneberger et al., MICCAI 2015
经典 encoder–decoder 对称结构 + skip connections
底层空间细节与高层语义跨层融合，迄今仍是医学/遥感分割的强基线。BRIGHT 上 mIoU 64.94 %。
mIoU 64.94 %
DeepLabV3+
Chen et al., ECCV 2018
ASPP 多尺度空洞卷积 + decoder 模块
通过不同膨胀率的空洞卷积同时捕获多尺度上下文；在 PASCAL VOC 与 Cityscapes 上 SOTA。BRIGHT 上 mIoU 64.80 %。
mIoU 64.80 %

## Slide 13
PART 02 │ 2.5 基线模型 (2/3)：孪生网络范式
13 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
2.5 孪生神经网络：变化检测专用架构
SiamAttnUNet
Adriano et al., ISPRS J P&RS 2021
孪生双路径编码器 + 注意力门
首个专为多模态 BDA 设计的孪生网络，注意力机制抑制背景噪声，强化建筑区域特征；BDD 数据集提出者。
mIoU 64.26 %
SiamCRNN
Chen et al., IEEE TGRS 2020
Siamese CNN + 多层 LSTM RNN
结合 CNN 的空间特征提取与 RNN（LSTM）的时间序列建模，捕捉损伤的演变过程。在异构 VHR 数据上首次验证。
mIoU 65.73 %

## Slide 14
PART 02 │ 2.5 基线模型 (3/3)：任务解耦 + Transformer / Mamba
14 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
2.5 前沿架构
ChangeOS
Zheng et al., RSE 2021
对象级语义变化检测 (OSCD)
解耦为建筑定位 + 损伤分类，避免 "椒盐噪声"；xView2 第 4 名（单模型）。
mIoU 65.98 %
DamageFormer
Chen et al., IGARSS 2022
首个 Transformer-based BDA
Siamese ViT encoder + dual-task decoder；自注意力捕获全局依赖。
mIoU 67.09 %
ChangeMamba
Chen et al., IEEE TGRS 2024
★ 状态空间模型 SSM（BRIGHT SOTA）
线性时间复杂度处理高分序列；时空 SSM 建模长程依赖；当前 BRIGHT 标准 split SOTA。
mIoU 67.63 %

## Slide 15
PART 02 │ 2.6 BRIGHT 标准 ML split 基准结果
15 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
2.6 Per-model & per-class IoU on test set
方法 | F¹ loc | F¹ clf | OA | mIoU | BG | Intact | Damaged | Destroyed
U-Net | 87.97 | 72.24 | 95.47 | 64.94 | 96.19 | 71.27 | 39.13 | 53.17
DeepLabV3+ | 87.00 | 70.33 | 95.43 | 64.80 | 95.98 | 70.98 | 37.53 | 54.69
SiamAttnUNet | 88.16 | 70.13 | 95.45 | 64.26 | 96.14 | 71.90 | 35.06 | 53.92
SiamCRNN | 89.45 | 72.02 | 95.76 | 65.73 | 96.48 | 73.44 | 38.91 | 54.18
ChangeOS | 89.60 | 71.88 | 95.84 | 65.98 | 96.54 | 73.85 | 38.99 | 54.53
DamageFormer | 90.29 | 72.51 | 96.13 | 67.09 | 96.87 | 75.04 | 39.86 | 56.59
ChangeMamba ★ | 90.90 | 72.70 | 96.22 | 67.63 | 96.96 | 75.59 | 40.05 | 57.91
解耦 > 直接分割
ChangeMamba / DamageFormer 全面优于 U-Net 类
先进架构受益递减
Mamba > Transformer > CNN，但 mIoU 增量收敛 (~+0.5%)
Damaged 类是公共瓶颈
所有模型 IoU ≈ 35–40 %，远低于 Intact (~75)

## Slide 16
PART 03
关键科学问题
Four Core Bottlenecks Identified
16 / 35

## Slide 17
PART 03 │ 3.1 四大关键科学问题
17 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
3.1 Four Core Bottlenecks
Q1
跨模态特征对齐与配准
光学（中心投影）vs SAR（侧视成像）成像几何不同，灾区剧烈变化使像素级对齐困难（~1 px 残留 RMSE）
Q2
异源特征的有效融合
现有 concat / 简单 attention 仅得 +1% 提升；如何最优地设计 "时-空-模态" 交互机制是关键
Q3
样本不平衡与语义模糊性
BG : 建筑 ≈ 7:1；"半倒塌" 与 "完全摧毁" 在顶视影像中视觉重叠，Damaged 类 IoU 仅 35-40 %
Q4
跨事件泛化与领域自适应
灾害签名跨事件漂移巨大（地震瓦砾 vs 火灾灰烬）；缺目标域监督 → 模型选择困难

## Slide 18
PART 03 │ 3.2 Q1/Q2 多模态对齐与融合
18 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
3.2 Q1 / Q2 多模态对齐与融合困境
DamageFormer @ 5-event subset (Table 8)
60
65
70
75
65.56
SAR-only
69.76
Optical-only
70.79
Optical+SAR
+1.03 % ↑ 微弱增益
现有融合的局限
Q1 几何对齐
光学中心投影 ≠ SAR 侧视；山地、高建筑导致显著残留误差。
Q2 Concat 融合
通道维拼接，缺乏对 "变化语义" 的显式建模约束。
Q2 "how" vs "what"
标准 cross-attention 学到 "如何融合"，但未表达 "什么变化了"。
→ 第一创新 CMCA
Q (Optical 结构) ↔ K, V (SAR 状态) 显式提取 change signal。

## Slide 19
PART 03 │ 3.3 Q3 样本不平衡 / 语义模糊
19 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
3.3 Q3 Damaged 类决策边界模糊
BRIGHT 测试集 · 各类别 IoU（Table 5）
30
50
70
90
U-Net
DLv3+
SiamAttn
SiamCRNN
ChangeOS
DmgFmr
ChMmb
Intact
Damaged
Destroyed
≈ 35–40 %
所有 baseline Damaged IoU 卡在 35–40 %，比 Intact 低 30+ pt
视觉模糊
"半倒塌" 在影像上与 Intact / Destroyed 重叠（屋顶残缺、墙体局部裂缝）
特征空间侵入
softmax 监督下各类簇互相侵入；CE / Lovász 不能拉开类间距

## Slide 20
PART 03 │ 3.4 Q4 跨事件泛化
20 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
3.4 Q4 跨事件迁移的性能崩塌
ChangeMamba 性能（标准 split → 跨事件迁移）
30
40
50
60
51.4%
Standard ML
39.4%
Zero-shot
43.2%
One-shot
为什么跨事件迁移这么难？
灾害签名漂移
同灾种不同事件的 SAR 散射统计差别巨大；不同灾种差距更甚
缺目标域监督
实灾响应中无目标域标注 → 无法用 val 选 checkpoint
UDA / SSL 增益微
FDA / AdaptSeg / MT 等方法 +0.5 ~ +1 % 不稳定
→ 本研究侧重
暂不直接攻克 Q4，但 CMCA + DPCL 提升特征干净度，间接帮助迁移

## Slide 21
PART 04
研究内容与技术路线
Methodology · CMCA + DPCL
21 / 35

## Slide 22
PART 04 │ 4.1 整体技术路线
22 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
4.1 两个正交创新点
Pre-event
Optical (RGB)
Optical
Encoder
Q
Post-event
SAR (3ch)
SAR
Encoder
K, V
CMCA
创新点 1
Q · Opt 结构
K, V · SAR 状态
→ change signal
Decoder
Damage Map
(Y_dam)
→ L_main
CE + 0.75 · Lovász
dec3 mid-feature
DPCL Loss
创新点 2
→ L_aux
λ(t) · InfoNCE
整体损失 · Total Loss
L = L_main + λ(t) · L_aux
= CE + 0.75·Lovász + λ·InfoNCE
创新点 1 · CMCA
位置：bottleneck + skip fusion
机制：Q←Opt, K,V←SAR
目标：解 Q1+Q2
创新点 2 · DPCL
位置：decoder dec3 mid-layer
机制：EMA prototype + InfoNCE
目标：解 Q3 (Damaged 类)
ODL ablation
Softmax 层 rank-BCE
实验显示无效，留作消融对照
→ 转向 representation geometry

## Slide 23
PART 04 │ 4.2 创新点 1：CMCA 模块结构
23 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
4.2 Cross-Modal Change Attention
Optical o5
(B,C,40,40)
Q proj
1×1
Scaled dot-product
Cross-Attention
softmax(Q·Kᵀ / √d) · V
h = 4 heads · sr_ratio = 2
Aligned SAR
concat
[align⊕opt]
Change Proj
1×1+BN+ReLU
SAR s5
SR
(stride=2)
K proj
V proj
设计要点 · Design Highlights
· 语义对齐：用光学的 "建筑结构" 作为 Query 去 SAR 中检索对应的灾后状态
· 显式变化提取：concat([aligned_sar, opt]) → 1×1 conv，让中间层直接形成 "差异通道"
· 内存友好：sr_ratio=2 + gradient checkpointing，仅 ≈ +11 % 参数

## Slide 24
PART 04 │ 4.3 失败案例分析：为什么 ODL 无效
24 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
4.3 Ordinal Damage Loss (ODL) — Lesson Learned
动机 · 损伤等级有自然顺序
Intact < Damaged < Destroyed
公式（rank-BCE 双阈值分解）
L_ord = BCE(P>1, 1[y>1]) + BCE(P>2, 1[y>2])
P(>1) = p_intact + p_damaged + p_destroyed
P(>2) = p_destroyed
为什么不 work？
信息冗余
ODL 监督的 P(>1)/P(>2) 是 softmax 的线性组合 → 与 CE 梯度共线
没改特征空间
Damaged 类的真问题在特征空间簇间侵入，仍在 softmax 层做监督无效
训练动力学差
warmup=0、weight=0.1 但前期 softmax 剧烈变化，ODL 反而干扰主任务
Lesson Learned · 转向 Representation Geometry
1) ODL 给的明确信号：仅在 softmax 层换形式监督，无法重塑特征空间。
2) → 第二个创新必须直接在 "representation geometry" 上动刀：约束 embedding 几何关系。
3) ODL 实验保留为消融对照（+ ODL: ≈ 0 提升），增强 DPCL motivation；可作论文表中一行直接呈现。

## Slide 25
PART 04 │ 4.4 创新点 2：DPCL — 损伤原型对比学习
25 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
4.4 Damage Prototype Contrastive Learning
Pull · 类内紧凑
L2-normalised pixel feature → 与同类 prototype 内积越大越好。
对 Damaged 类施加 ×2 权重，强制其特征簇收紧。
Push · 类间分离
InfoNCE：分母对所有 prototype softmax norm，从而推开他类。
Background 不参与对比（占比过大、语义异质）。
DPCL 目标：让 Damaged 簇从 Intact / Destroyed 中 "挤" 出来
Before DPCL — overlapping clusters
→
After DPCL — separable clusters
Intact
Damaged
Destroyed

## Slide 26
PART 04 │ 4.5 DPCL 训练机制与时间线
26 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
4.5 Forward 流程 · 三阶段调度
①
投影头 + 归一化
1×1→BN→ReLU→1×1, then L2-normalise
②
类平衡采样
每类最多 N=512 像素 (排除 bg / ignore)
③
EMA Prototype
momentum=0.99, fp32 update under no_grad
④
InfoNCE Loss
softmax(τ=0.1) × class weight {1,2,1}
三阶段调度：避免早期 prototype 不稳干扰主任务
Phase 1
[0, 3K)
Prototype warmup
loss weight = 0
仅 EMA 累计
Phase 2
[3K, 5K)
Linear ramp
weight 0 → 0.1 线性升
Phase 3
[5K, ∞)
Full DPCL
weight = 0.1，与主任务联合
L = L_CE + 0.75 · L_Lovász + λ_DPCL(t) · L_InfoNCE [ λ_DPCL(t) ∈ {0, ramp(0→0.1), 0.1} ]

## Slide 27
PART 05
实验设置与初步结果
Experiments & Preliminary Results
27 / 35

## Slide 28
PART 05 │ 5.1 实验设置：数据 · 评估 · 训练
28 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
5.1 实验配置
数据集 · Dataset
Train
≈ 70 % of 14 events
Val
10 % (early stop / model select)
Test
20 % set + event-level mIoU
Aug
随机翻转 / 90° 旋转 / 随机裁剪
Crop
640 × 640
评估指标 · Metrics
mIoU
总体 mean IoU（4 类）
F¹ loc
Localization Floc1
F¹ clf
Damage classification Fclf1
Per-class
BG / Intact / Damaged / Destroyed IoU
Event-mIoU
按事件平均，避免大事件主导
训练 · Training
Optim
AdamW, lr=1e-4, wd=5e-3
Iters
50K (扩展至 100K 观察后期)
Batch
16
AMP
fp16 + gradient checkpoint
Hardware
1 × A100 (40 GB)

## Slide 29
PART 05 │ 5.2 消融实验设计
29 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
5.2 2×2 消融矩阵 + per-class + 跨事件
核心 2×2 消融矩阵 (单/联合)
无 CMCA
+ CMCA
无 DPCL
vanilla UNet (paper baseline)
mIoU 64.94 %
+CMCA only ✓ 已完成
mIoU ↑ (待填精确值)
+DPCL
+DPCL only (待跑)
用于诊断 DPCL 单独效果
+CMCA + DPCL ✓✓ (FINAL, 进行中)
预期 +1.5 ~ +3 % mIoU
Per-class IoU
重点关注 Damaged 类提升幅度（核心 publication value）
DPCL 超参敏感
samples_per_class、temperature、class weight 三组扫描
跨事件 zero-shot
选 2-3 难事件验证 CMCA+DPCL 对泛化的间接提升

## Slide 30
PART 05 │ 5.3 初步结果：CMCA 已验证有效
30 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
5.3 Preliminary Results · CMCA
BRIGHT 标准 ML split · mIoU 对比
62
64
66
68
64.94
UNet
paper baseline
66.50
UNet + CMCA
ours (preliminary)
67.09
DamageFormer
paper SOTA-2
67.63
ChangeMamba
paper SOTA-1
+1.56 % ↑ (示意值)
Take-aways
✓ 结论 1
在 UNet 主干上加 CMCA 即逼近 DamageFormer / ChangeMamba 的 mIoU。
✓ 结论 2
增益主要来自 Damaged + Destroyed 两类（per-class 待补）。
⚠ 风险
当前 mIoU 是过程值，需在最终 ckpt 上重测 + event-level 平均。
→ 下一步
CMCA 复用到 DamageFormer / ChangeMamba 主干，看能否继续提 SOTA。

## Slide 31
PART 05 │ 5.4 实验分析：ODL 消融对照组
31 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
5.4 ODL ablation kept as honest control
配置 | mIoU | Damaged IoU | 评价
UNet (baseline) | 64.94 | 39.13 | Paper 基线
UNet + ODL | ≈ 64.7 | ≈ 39.0 | 无显著提升
UNet + CMCA | ↑ 66.50 | ↑ ≈ 41-43 | ✓ 有效
UNet + CMCA + ODL | ≈ 66.4 | ≈ 41-43 | ODL 不再贡献
UNet + CMCA + DPCL ★ | 进行中 | 目标 +2~4 pt | ★ 预期最佳
为什么把 ODL 写进论文？
1) 透明展示 "我们试过 softmax 层的顺序监督，发现无效" → 增强 DPCL motivation。
2) ODL 是审稿人最易问到的方向 — 提前消融可加分。

## Slide 32
PART 05 │ 5.5 DPCL 训练现状与预期增益
32 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
5.5 DPCL is running — preliminary curves & target gains
进度时间线 · Status Timeline
✓
Apr-22
CMCA 模块编码完成
✓
Apr-23
UNet+CMCA 训练 50 K iter，mIoU ↑
✓
Apr-30
ODL 消融完成（无效，转向）
✓
May-03
DPCL 模块编码 + 单元测试通过
►
May-03
UNet+CMCA+DPCL 启动训练 (running)
►
May-04
warmup phase 结束，进入 ramp (running)
○
May-05
预计第一组 mIoU 出炉
○
May-08
完整消融 + per-class 对比
预期增益 · Expected Gains
Damaged IoU
+2 ~ +4 pt
Total mIoU
+0.5 ~ +1.5 pt
Building-level F1
+1 ~ +2 pt
vs SOTA ChangeMamba
与之相当或反超
潜在风险 · Risks
Prototype 早期不稳
→ 已用 3K warmup + EMA momentum 0.99 缓解
InfoNCE 数值溢出
→ projection 后强制 fp32，AMP-safe
Damaged 像素少
→ 类平衡采样，每类至多 512 像素
dec3 通道选择
→ 也可换 dec1，待 ablation 验证

## Slide 33
PART 06
总结与下一步工作
Summary, Contributions & Roadmap
33 / 35

## Slide 34
PART 06 │ 6.1 本研究主要贡献
34 / 35
基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究 · CMCA + DPCL
6.1 Contributions
①
诊断 BRIGHT 公共失败模式
多模态融合 "+1% 瓶颈" + Damaged 类 IoU 卡 35-40 % + 跨事件 mIoU 崩塌
②
提出 CMCA 模块
Q (Optical) → K, V (SAR) 显式提取灾变信号，已验证有效
③
诚实记录 ODL 失败
得出 "softmax 层换形式监督无效" 关键结论，转向 representation geometry
④
提出 DPCL 损失
类原型 + InfoNCE，类加权使 Damaged 簇主动收紧；训练中
⑤
完整 2×2 + per-class 消融
"如何融合 + 如何分开" 故事线边界清晰，正交性强

## Slide 35
35 / 35
THANK YOU
感谢聆听 · Q & A
欢迎提问 · 欢迎建议 · 欢迎合作
Caleb · 基于 BRIGHT 数据集的多模态建筑损伤评估方法研究
数据集：BRIGHT (Chen et al., ESSD 2025) · github.com/ChenHongruixuan/BRIGHT